## Slide 1: Отчет О прохождении преддипломной практики на кафедре «АСОИУ» АГТУ на тему Разработка интегрированной среды обучения алгоритмизации DRAKON IDE
Выполнил:
студент гр. ДИПРБ-41 Самарский В.В.
Руководитель от организации:
к.т.н., доцент Лаптев В.В.
Руководитель от университета:
к.т.н., доцент Райкова Е.Ф.
Астраханский государственный технический университет

## Slide 2: Кафедра «АСОИУ» ФГБОУ АГТУ

## Slide 3: Постановка задачи
Разработать интегрированную среду для обучения основам алгоритмизации на языке ДРАКОН.
Требования:
ИС – клиент-серверное веб приложение
пользователь может создавать алгоритмы на языке ДРАКОН и транслировать их в язык JavaScript
роли:
  Ученик. Может создавать и изменять только свои схемы
  Преподаватель. Может изменять схемы учеников и выдавать роли другим пользователям

## Slide 4: Цель и назначение
Цель:
Разработка ИС для автоматизации процесса обучения алгоритмизации с помощью языка ДРАКОН
Назначение:
автоматизация процесса обучения студентов основам алгоритмизации
снижение нагрузки на преподавателей
повышение практической пользы языка ДРАКОН
Notes: Цель:
проектирование и разработка ИС для автоматизации процесса обучения алгоритмизации с помощью языка ДРАКОН.
Назначение:
автоматизация процесса обучения студентов основам алгоритмизации
снижение нагрузки на преподавателей
повышение практической пользы языка ДРАКОН

## Slide 5: ЯЗЫК ДРАКОН ПРЕДПОСЫЛКИ
Дружелюбный Российский Алгоритмический язык, Который обеспечивает Наглядность
Notes: Большинство инженеров не умеют писать программный код, и для них в 1996 году, в рамках российской космической программы, была разработана специальная графическая система предоставляющая возможность разрабатывать сложные программные комплексы для бортовых систем. В основе той графической системы лежал язык ДРАКОН. Упор в котором делается на формализации правил построения блок-схем алгоритмов.
И хоть продолжение в космической отрасли язык ДРАКОН не сыскал. Сегодня он нашёл применение в различных сферах, в том числе системе высшего и среднего образования.
[Почему нельзя было просто нанять программистов?]
Большие расходы. Требуется много кадров-программистов. Их требуется обучить предметной области. Научить инженеров общаться с программистами. Различие специализаций. Как написать программу – знали одни специалисты, как управлять системой – другие.

## Slide 6: ЯЗЫК ДРАКОН – решаемая проблема
Notes: Дракон в своё время решил главную проблему классических блок-схем: отсутствие строгой дисциплины в построении. В языке ДРАКОН каждый элемент схемы имеет собственное место и связан особым образом, что позволяет как упростить написание и чтение алгоритма, так и реализовать транслятор в текстовой ЯП удовлетворительной сложности.

## Slide 7: ЯЗЫК ДРАКОН - правила
Notes: Язык-ДРАКОН обладает несколькими несложными правилами
У каждой ДРАКОН-схемы одна точка входа и один конец
Начало алгоритма располагается всегда в левом верхнем углу
Операции описываются внутри икон
Алгоритм выполняется сверху вниз [ПЕРЕКЛЮЧИТЬ]
Главный маршрут проходит по главной вертикали. Главный маршрут – самый позитивный ход алгоритма
Ветвление макроикон осуществляется только вправо
Пересечение любых икон запрещены
Соединительные линии между иконами всегда прямые
Пересечение линий также запрещены

## Slide 8: ЯЗЫК ДРАКОН – примитив и силуэт
Notes: Алгоритмы можно представить с помощью двух основных конструкций – примитив и силуэт.
Примитив содержит единственную последовательность икон, выполняемую сверху вниз.
Силуэт состоит из нескольких примитивов, называемых ветками. Ветки силуэта упорядочиваются слева-направо Каждый примитив в ветке обозначается адресом, в который переходит процесс выполнения по достижению конца ветки

## Slide 9: ЯЗЫК ДРАКОН - программирование
Notes: Одним из достоинств языка ДРАКОН – его правила позволяют реализовать транслятор в любой процедурный язык программирования
Для этого необходимо реализовать ряд правил по оформлению содержимого икон.
После чего с помощью языка ДРАКОН и конструкций гибридного языка описать сам алгоритм. При соблюдении правил построения ДРАКОН-схем можно написать функцию трансляции, которая сопоставит конструкции языка ДРАКОН с конструкциями конечного языка. В результате получится код программы, готовый к выполнению.

## Slide 10: Язык ДРАКОН как инструмент обучения программированию
Обладает низким порогом входа
Обладает преимуществом в наглядности в сравнении с классическими блок-схемами
Проще текстовых языков программирования
Notes: Язык ДРАКОН официально включен в программу обучения для некоторых направлений высшего образования. Некоторые ВУЗы нашей страны используют данный язык для обучения студентов основам алгоритмизации. И на это есть ряд причин:

## Slide 11: Среда по обучению алгоритмизации
Автоматизирует процесс обучения:
Обучает правилам построения алгоритмов
Сокращает время на проектирование, а также на поиск и устранение ошибок
Предоставляет механизм взаимодействия между студентами и преподавателем с целью контроля качества выполнения работ

## Slide 12: Диаграмма вариантов использования

## Slide 13: Диаграмма сущность-связь

## Slide 14: Физическая архитектура системы
Notes: В рамках предъявляемых к ИС требований была спроектирована система со следующей физической архитектурой:
Пользователь, использую рабочую станцию и открытый браузер, взаимодействует с сервером через сеть, используя протокол HTTP. Серверная машина обеспечивает выполнение самой серверной службы и осуществляет хранение и взаимодействие с базой данных.

## Slide 15: Логическая архитектура проектируемой системы
Notes: С точки зрения логики выполнения программного продукта:
Реализован сервер на фреймворке NestJS, который с помощью библиотеки TypeORM взаимодействует с базой данной PostgreSQL. Общение между клиентом и сервером осуществляется при применения архитектурного стиля RESTful API через реализованные сервисы NestJS и сервисы-провайдеры клиента.

## Slide 16: Диаграмма компонентов сервера

## Slide 17: Безопасность
Схема аутентификации:
Http Basic (RFC 7617)
Схема авторизации:
Http Bearer (RFC 6750)
Middleware авторизации:
passport.js 0.4.1
passport-jwt.js 4.0.0
Защита паролей:
bcrypt
Число раундов соли: 2^10
Notes: Механизм аутентификации реализован по схеме Http Basic (Логин + Пароль)
Механизм авторизации реализован по схеме Http Bearer (JWT-token)
Для доступа к защищенным путям используется специальный токен
Число раундов соли характеризует степень защищенности пароля от атак грубой силы (brute-force attack) (множество паролей и фраз в надежде угадать верный)

## Slide 18: Формат сохранения ДРАКОН-схем в формате JSON
{
"uuid": "c376022a-dd08-4c32-989f-ba86f960a7f4",
"name": "mySchema3",
"idUser": "d3dac628-ce84-4509-8ccb-7ec24f7a36dc",
"data": {
"0b66aa71-81e0-4bec-afce-3d06876dbe50": {
"id": "0b66aa71-81e0-4bec-afce-3d06876dbe50",
"next": "a451aa22-74c9-4b39-a20d-e36ae97921f0",
"type": "BEGIN“,
"text": “mySchemaName“,
},
"a451aa22-74c9-4b39-a20d-e36ae97921f0": {
"id": "a451aa22-74c9-4b39-a20d-e36ae97921f0",
"next": "",
"type": "END"
}
},
"last_changed": null,
"last_changed_by_id": c376022a-dd08-4c32-989f-ba86f960a7f4
}

## Slide 19: Входные данные
Регистрационные данные пользователя (логин и пароль)
Действия пользователя в редакторе:
загрузка схем;
редактирование схем.
Действия преподавателя в интерфейсе администрирования:
выдача ролей;
удаление пользователей;
изменения списка курируемых пользователей.
Notes: Входные данные программы представлены на слайде

## Slide 20: Выходные данные
файл ДРАКОН-схемы в формате JSON;
файл с исходным кодом оттранслированной ДРАКОН-схемы на языке JavaScript;
список ДРАКОН-схем и их содержимое из базы данных;
список курируемых пользователей для каждого куратора.
Notes: Выходные данные программы представлены на слайде

## Slide 21: Системные требования клиента
Intel-совместимый процессор с частотой не менее 1,6 ГГц;
не менее 512 МБ ОЗУ;
не менее 50 MБ свободного места на диске;
операционная система: ОС с поддержкой Chrome v.63+.
Notes: Системные требования программы представлены на слайде

## Slide 22: Системные требования сервера
• Intel-совместимый процессор с частотой не менее 8х3,4 ГГц;
• не менее 16 384 МБ ОЗУ;
• не менее 100 ГБ свободного места на диске;
• дисковод CD-ROM/DVD-ROM;
• операционная система: Windows Server 2008+ или схожая по функциональным возможностям UNIX-подобная ОС
Notes: Системные требования программы представлены на слайде

## Slide 23: Средства разработки
Язык Typescript v4.0.5 + Javascript ES6+
NestJS v7.5.1.
TypeORM v0.2.31
PostgreSQL v12.3
Bcrypt v5.0.1
React v17.0.0
Среда разработки – Visual Studio Code v1.53.2
Среда проектирования БД– JetBrains DataGrip 2020.3.
Контейнеризация – Docker v19.03.12
Офисный пакет Microsoft Office 2019 (документация)

## Slide 24: Сведения о проекте
Свыше 1400 строк кода
6 модулей сервисов NestJS + сервис криптозащиты
4 сервиса на стороне клиента для обслуживания запросов
8 классов с 24 методами и функциями для представления ДРАКОН-схем
6 страниц интерфейсов на React-router для отображения динамически изменяющегося контента.
3 справочника для базы данных
Notes: Свыше 1400 строк кода
4 модуля сервисов NestJS + сервис криптозащиты
18 классов и 35 методов
3 справочника для базы данных
SPA React клиент с 4 маршрутами представления интерфейсов

## Slide 25: Заключение
В результате выполнения преддипломной практической работы были разработаны интерфейсы интегрированной среды обучения алгоритмизации DRAKON IDE, а также разработаны способы представления ДРАКОН-схем.
Notes: На данный момент спроектирована и разработана база данных с использованием PostgreSQL версии 12.3 для разрабатываемой системы.
Реализован сервер для обслуживания базы данных и распределения доступа пользователей.
Спроектирован интерфейс регистрации.
Спроектированы клиентские сервисы обслуживания запросов.
Спроектирован прототип редактора.
Интегрирована библиотека D3.js
Переписан сервис управления ДРАКОН-схемой